## YARI ANALİTİK TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 520 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,001 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,002 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması  10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazı Stabilizayon süresi 1 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihazın gösterge yenileme hızı stabil durumda saniyede 5 kez ve stabil olmayan durumda saineyde 10 kez den fazla olmamalıdır.

- Cihaz g , mg , oz , ozt , ct , mom , dwt , Gn , tl , t ve m birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihaz parçacık sayımı , % , komparatör yapabilmelidir.

- Cihaz yapılan ölçümlerin istatistik hesaplarını otomatik olarak hiçbir ek cihaza gerek duymadan kendisi yapabilmelidir.

- Cihazın tartım kefesi 130 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihaz ard arda yapılan tartım sonuçlarını toplayabilmelidir.

- Cihazın kapasite indikatörü % olarak bulunmalı ve kullanıcı için tartım kapasitesinin ne kadar kaldığı ekranda gösterilebilmelidir.

- Cihaz tam otomatik motor sürüşlü kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihaz göstergesi VFD olmalıdır.

- Cihaz tuş takımı membran tipte olmalı gösterge ve tuş takımı toz ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu , dara alma tuşu , fonksiyonlar için ayar tuşu , yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu , ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihazda manyetik olan malzemelerin tartımı için terazi altı tartım kancası bulunmalıdır.

- Cihazın GLP,GMP,GCP,ISO uyumlu dökümantasyon özelliği olmalıdır.Cihazın kimlik numarası ile birlikte kalibrasyon verileri belgelendirilebilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak Ethernet ve LAN bilgisayar çıkışı takılabilmelidir.

- Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda dökümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı , cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Cihazla birlikte cihazın bilgisayara veri akatrımını sağlayacak bilgisayar yazılımı bedelsiz verilmelidir.

- Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmeli , terazi bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmeli , tartım sonuçlarından grafik oluşturabilmeli ve istatistiki açıdan maksimum – minimum – ortalama - standart sapma ve % sabit’i otomatik olarak hesap etmelidir.

- Cihaza isteğe bağlı olarak printer , ayak pedalı , harici kontrol ünitesi ,şarj edilebilir batarya takılabilmelidir.

- Cihaz CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.